## Slide 1: Организация памяти компьютера

## Slide 2
Внутренняя | Внешняя
оперативная ОЗУ постоянная ПЗУ CMOS | Гибкие магнитные диски (дискеты) Жесткие магнитные диски (винчестер) Лазерные диски (CD, DVD) Флэш-память или карты памяти
Память компьютера

## Slide 3: Свойства оперативной памяти
Оперативная память (RAM — Random Access Memory) — это массив кристаллических ячеек, способных хранить данные. В ячейку можно записать только 0 или 1, т.е. 1 бит информации. Такая ячейка так и называется - «бит».
Это наименьшая частица памяти компьютера и в связи с этим память имеет битовую структуру, которая определяет первое свойство оперативной памяти — дискретность
Бит является слишком маленькой единицей информации, поэтому биты объединили в группы по 8 — байты.
В одном байте памяти можно сохранить 1 байт информации.

## Slide 4: Свойства оперативной памяти
Каждый байт получает порядковый номер — адрес. Адресуемость — второе свойство оперативной памяти. Нумерация начинается с нуля.
Группа из нескольких байтов, которые процессор может обработать, как единое целое, называется машинным словом. Длина машинного слова бывает различной — 8, 16, 32 бита и т.д.

## Slide 5: Свойства оперативной памяти
Физически ОЗУ выполнено на микросхемах, в которых логическими элементами выступают конденсаторы и триггеры.
Поэтому ее третье свойство — энергозависимость.

## Slide 6: Свойства оперативной памяти
Так как и конденсаторы, и триггеры хранят информацию, закодированную с помощью электрического сигнала, следовательно, его отсутствие ведет к потере информации.
Это значит, что ОЗУ используется для временного хранения данных и программ, так как когда машина выключается (пропадает источник электрических сигналов), все, что находилось в данной памяти, пропадает.

## Slide 7: Свойства оперативной памяти
Оперативную память в компьютере размещают на стандартных модулях. Модули вставляются в соответствующие разъемы на материнской плате.
Важнейшей характеристикой модулей ОЗУ является их быстродействие. (скорость доступа к информации равна порядка 10 нс (наносекунд) (1 нс = 10-9 с)).

## Slide 8: Постоянная память
Энергонезависимая память хранит информацию постоянно, даже после выключения компьютера - ПЗУ (ROM – Read Only Memory, память только для чтения) - постоянное запоминающее устройство.

## Slide 9: Постоянная память
В постоянной памяти хранятся программы, необходимые для запуска компьютера и «зашитые» в нее при изготовлении.
Основное назначение этих программ, состоит в том, чтобы проверить состав и работоспособность компьютерной системы сразу после включения.

## Slide 10: CMOS-память
CMOS — это память с невысоким быстродействием и минимальным энергопотреблением от батарейки, расположенной на материнской плате. Заряда батарейки хватает на несколько лет.
CMOS используется для хранения информации о составе оборудования компьютера, а также о режимах его работы.

## Slide 11: CMOS-память
Наличие этого вида памяти позволяет отслеживать время и календарь, даже если компьютер выключен.
Таким образом, программы, записанные в ПЗУ, считывают информацию о составе оборудования компьютера из микросхемы CMOS, после чего выполняют тестирование устройств ПК.

## Slide 12: Внешняя память (ВЗУ)
Внешняя память, в отличие от оперативной, является энергонезависимой, но не имеет прямой связи с процессором (только через ОЗУ)

## Slide 13: Жесткий магнитный диск (ЖМД), или винчестер
Предназначен для долговременного хранения информации, используемой при работе с компьютером (программ операционной системы, часто используемых пакетов программ, текстовых редакторов и т. д.)
Современные ЖМД имеют скорость вращения 7200 об/мин. Время доступа к информации до 7 мс.

## Slide 14: Жесткий магнитный диск (ЖМД), или винчестер
Жесткие магнитные диски — это часто несколько дисков на одной оси, головки считывания/записи передвигаются сразу по всем поверхностям.
Информационная емкость — до 400 Гбайт и выше.
Винчестеры надо оберегать от ударов.
Надежность - время наработки на отказ 5-18 лет.

## Slide 15: Лазерные диски
Диски CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory — только для чтения) обладают емкостью 650-870 Мбайт, высокой надежностью хранения информации, долговечностью (срок службы диска до 30—50 лет)

## Slide 16: Лазерные диски
Информация на лазерном диске записана на одну спиралевидную дорожку, идущую от внутреннего края диска к наружному.
Информация на дорожке создается мощным лазерным лучом, выжигающим на поверхности диска впадины, и представляет собой чередование впадин и выступов.
При считывании информации выступы отражают свет лазерного луча и воспринимаются как единица (1), впадины не отражают луч и, соответственно, воспринимаются как ноль (0).

## Slide 17: Лазерные диски
Скорость доступа к данным достаточно низкая и составляет 150 мс.
Лазерные диски необходимо предохранять от механических повреждений (царапин), а также от загрязнений.

## Slide 18: CD-R (Compact Disk Recorder)
CD-R является записываемым диском емкостью 650 Мбайт.

## Slide 19: CD-RW (Compact Disk Rewritable)
Более популярными являются накопители CD-RW, которые позволяют записывать и перезаписывать информацию.

## Slide 20: DVD диски
Диски DVD (Digital Video(Versatile) Disk - цифровой видео(или универсальный) диск) обладают емкостью от 4,7 Гб до 17 Гб, срок службы 30-100 лет.

## Slide 21: Защита DVD
Для защиты DVD-дисков от внешних повреждений и царапин поверхности был предусмотрен дополнительный прозрачный пластиковый слой.
Он наносится поверх информационной отражающей поверхности и не препятствует чтению диска.

## Slide 22: Защита DVD
В разных странах премьеры одних и тех же фильмов проходят в разное время.
Весь мир был разделен на 8 зон. Если вы установили в привод диск из "чужой" зоны, он его просто не распознает.

## Slide 23: Защита DVD
Ниже приведен список зон DVD:
1 Канада и США;
2 Япония, Европа, Южная Африка, Ближний Восток;
3 Юго-восток Азии, Восточная Азия;
4 Австралия, Новая Зеландия, Тихоокеанские острова, Карибские острова, Южная и Центральная Америка;
5 Территория бывшего СССР, Индийский полуостров, основная часть Африки;
6 Китай;
7 Зарезервированная зона;
8 Экстерриториальная зона: самолеты, лайнеры, пароходы...;

## Slide 24: Вопросы:
Перечислить свойства оперативной памяти.
Из каких элементов строится ОП?
Что случится с информацией в ОП при отключении электричества?
Почему нельзя записать информацию об устройствах компьютера в ОП?
Является ли ПЗУ энергозависимой?
От чего нужно оберегать лазерные диски, жесткие диски?
Каков примерный объем CD-диска, DVD-диска, жесткого диска ?